Tel:.034/332-240; Cen: 034/335-745; Faks: 034/335-746;.e-mail:jkpvik@gmail.com TR:Banka Intesa br.160-7109-89;.PIB:101039041

Број: 14930

Датум: 01.10.2020.

Предмет:	Измена 3 конкурсне документације

Веза:	Конкурсна документација за јавну набавку бр. ВВ 02/2020: Машине за производњу и коришћење механичке енергије и делови за ремонт (пумпе, дуваљке, агрегати), партије:

2.Набавка центрифугалне муљне пумпе (муљна пумпа  Цветојевац) од 30 кW

3.Набавка вијачне (завојне) пумпе за убацивање угушћеног муља на ЦППОВ"Цветојевац"

6.Дeлови за ремонт мостова и одговарајуће опреме примарног таложника и финалних таложника на ЦППОВ"Цветојевац"

20. Лежајеви свих врста

24. Набавка центрифугалне муљне пумпе, партија: 4 – Набавка, уградња, пуштање у рад канализационе црпне станице, зав.бр. 4024 од 06.03.2020.

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), наручилац ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац врши измену конкурсне документације за јавну набавку бр. ВВ ВВ 02/2020: Машине за производњу и коришћење механичке енергије и делови за ремонт (пумпе, дуваљке, агрегати), зав.бр. 13856 од 14.09.2020.  на следећи начин:

I	Мења се Насловна страна Конкурсне документације за ЈН ВВ 02/2020 у делу партија, која је гласила:

„Партије:

2. Набавка центрифугалне муљне пумпе (муљна пумпа  Цветојевац) од 30 кW

3. Набавка и уградња вијачне (завојне) пумпе за убацивање угушћеног муља на

ЦППОВ"Цветојевац"

6. Дeлови за ремонт мостова и одговарајуће опреме примарног таложника и

финалних таложника на ЦППОВ"Цветојевац"

20. Лежајеви свих врста

24. Набавка центрифугалне муљне пумпе „

Насловна страна Конкурсне документације  Насловна страна Конкурсне документације за ЈН ВВ 02/2020 у делу партија сада гласи:

„Партије:

2. Набавка центрифугалне муљне пумпе (муљна пумпа  Цветојевац) од 30 кW

3. Набавка вијачне (завојне) пумпе за убацивање угушћеног муља на

ЦППОВ"Цветојевац"

6. Дeлови за ремонт мостова и одговарајуће опреме примарног таложника и

финалних таложника на ЦППОВ"Цветојевац"

20. Лежајеви свих врста

24. Набавка центрифугалне муљне пумпе „

II	Мења се Део I Конкурсне документације – Општи подаци о јавној набавци и предмету јавне набавке, у делу Опис предмета јавне набавке, који је гласио:

„

| Опис предмета јавне набавке | Машине за производњу и коришћење механичке енергије и делови за ремонт (пумпе, дуваљке, агрегати), партије: 2. Набавка центрифугалне муљне пумпе (муљна пумпа Цветојевац) од 30 кW 3. Набавка и уградња вијачне (завојне) пумпе за убацивање угушћеног муља на ЦППОВ"Цветојевац" 6. Дeлови за ремонт мостова и одговарајуће опреме примарног таложника и финалних таложника на ЦППОВ"Цветојевац" 20. Лежајеви свих врста 24. Набавка центрифугалне муљне пумпе |
| --- | --- |

„

Део I Конкурсне документације – Општи подаци о јавној набавци и предмету јавне набавке, у делу Опис предмета јавне набавке, сада гласи:

„

| Опис предмета јавне набавке | Машине за производњу и коришћење механичке енергије и делови за ремонт (пумпе, дуваљке, агрегати), партије: 2. Набавка центрифугалне муљне пумпе (муљна пумпа Цветојевац) од 30 кW 3. Набавка вијачне (завојне) пумпе за убацивање угушћеног муља на ЦППОВ"Цветојевац" 6. Дeлови за ремонт мостова и одговарајуће опреме примарног таложника и финалних таложника на ЦППОВ"Цветојевац" 20. Лежајеви свих врста 24. Набавка центрифугалне муљне пумпе |
| --- | --- |

„

III	 Мења се Део II Конкурсне документације – Упуство понуђачима како да сачине понуду, у тачки 20. Рок испоруке, који је гласио:

„20.  РОК ИСПОРУКЕ: За наручиоца је прихватљив рок за испоруку за партију:

2. Набавка центрифугалне муљне пумпе (муљна пумпа  Цветојевац) од 30 кW: до 60 дана од дана достављања поруџбенице Наручиоца;

3. Набавка и уградња вијачне (завојне) пумпе за убацивање угушћеног муља на СПОВ"Цветојевац": до 60 дана од дана достављања поруџбенице Наручиоца;

6.   Дeлови за ремонт мостова и одговарајуће опреме примарног таложника и финалних таложника на СПОВ"Цветојевац": до 45 дана од дана достављања поруџбенице Наручиоца;

20.  Лежајеви свих врста: сукцесивно, по испостављању наруџбенице, у року од 5 дана;

24. Набавка центрифугалне муљне пумпе: до 60 дана од дана достављања поруџбенице Наручиоца.“

Део II Конкурсне документације – Упуство понуђачима како да сачине понуду, у тачки 20. Рок испоруке, сада гласи:

„20.  РОК ИСПОРУКЕ: За наручиоца је прихватљив рок за испоруку за партију:

2. Набавка центрифугалне муљне пумпе (муљна пумпа  Цветојевац) од 30 кW: до 60 дана од дана достављања поруџбенице Наручиоца;

3. Набавка вијачне (завојне) пумпе за убацивање угушћеног муља на СПОВ"Цветојевац": до 60 дана од дана достављања поруџбенице Наручиоца;

6.   Дeлови за ремонт мостова и одговарајуће опреме примарног таложника и финалних таложника на СПОВ"Цветојевац": до 45 дана од дана достављања поруџбенице Наручиоца;

20.  Лежајеви свих врста: сукцесивно, по испостављању наруџбенице, у року од 5 дана;

24. Набавка центрифугалне муљне пумпе: до 60 дана од дана достављања поруџбенице Наручиоца.“

IV	 Мења се Део III Конкурсне документације, Образац III-1.2 Техничке спецификације, за партију 3 - Набавка  вијачне (завојне) пумпе за убацивање угушћеног муља на СПОВ"Цветојевац",  који је гласио:

„Партија 3: Набавка и уградња вијчане (завојне) пумпе за убацивање угушћеног муља на С.П.О.В.  “Цветојевац”

Карактеристике:

Капацитет пумпе: од 9 до 54 m3/h

Притисак: 3 bar

Снага мотора 11 кW

Материјал кућишта:0.6025 (EN-GJL-250)

Тип кућишта: FSIP кућиште; са ревизионим отвором ради лакшег чишћења

Прикључци: прирубнице DIN EN 1092, DN125 PN16

Заптивање вратила: једноструки механички заптивач тип uNS-Seal®100, Q1Q1VGG

Заптивање карданских зглобова: манжетне NBR са уљем

Ротор: тврдо хромирани

Статор: NEMOLAST® S62L са заштитом од рада на суво STP-2

Погонски мотор: 11 kW, IEC3, 400 V, 50 Hz, IP55, PTC

Редуктор: са ручним варијатором типа SK42-R250-160MP/4-F(AL) TF Z, са излазним бројем обртаја од 52 до 336 obr/min“

Део III Конкурсне документације, Образац III-1.2 Техничке спецификације, за партију 3 - Набавка  вијачне (завојне) пумпе за убацивање угушћеног муља на СПОВ "Цветојевац",  сада гласи:

„Партија 3: Набавка вијачне (завојне) пумпе за убацивање угушћеног муља на С.П.О.В.  “Цветојевац”

Карактеристике:

Капацитет пумпе: од 9 до 54 m3/h

Притисак: 3 bar

Снага мотора 11 кW

Материјал кућишта:0.6025 (EN-GJL-250)

Тип кућишта: FSIP или одговарајући са ревизионим отвором ради лакшег чишћења

Прикључци: прирубнице DIN EN 1092, DN125 PN16

Заптивање вратила: једноструки механички заптивач NS-Seal®100, Q1Q1VGG или одговарајући

Заптивање карданских зглобова: манжетне NBR са уљем

Ротор: тврдо хромирани

Статор: NEMOLAST® S62L или одговарајући са заштитом од рада на суво STP-2

Погонски мотор: 11 kW, IEC3, 400 V, 50 Hz, IP55, PTC

Редуктор: са ручним варијатором , са излазним бројем обртаја од 52 до 336 obr/min“

V	 Мења се Део VII Конкурсне документације, Образац VII Образац структуре цене, за партију 3 - Набавка вијачне (завојне) пумпе за убацивање угушћеног муља на С.П.О.В.  “Цветојевац”,  који је гласио:

„

| 3 | Набавка и уградња вијачне (завојне) пумпе за убацивање угушћеног муља на С.П.О.В."Цветојевац" | 1) | 1) | 1) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2) | 2) | 2) |
|  |  | 3) | 3) | 3) |
|  |  | 4) | 4) | 4) |
|  |  | .................. | .................. | .................. |

Део VII Конкурсне документације, Образац VII Образац структуре цене, за партију 3 - Набавка вијачне (завојне) пумпе за убацивање угушћеног муља на С.П.О.В.  “Цветојевац”,  сада гласи:

„

| 3 | Набавка вијачне (завојне) пумпе за убацивање угушћеног муља на С.П.О.В."Цветојевац" | 1) | 1) | 1) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2) | 2) | 2) |
|  |  | 3) | 3) | 3) |
|  |  | 4) | 4) | 4) |
|  |  | .................. | .................. | .................. |

„

У свему осталом Конкурсна документација остаје непромењена.

ЈКП ,,Водовод и канализација,, Крагујевац

Комисиja за јавну набавку