Tel:.034/332-240; Cen: 034/335-745; Faks: 034/335-746;.e-mail:jkpvik@gmail.com TR:Banka Intesa br.160-7109-89;.PIB:101039041

Број: 15553

Датум: 12.10.2020.

Предмет:	Измена 1 конкурсне документације

Веза:	Конкурсна документација за јавну набавку бр. МВ 34/2020: Лабораторијска опрема, партије:

1. Водено купатило са сталцима за епрувете

3. Дигитална техничка вага

4. Лабораторијски решо

5. Инвертни микроскоп

6. Боца за узорковање

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), наручилац ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац врши измену конкурсне документације за јавну набавку бр. МВ 34/2020: Лабораторијска опрема, зав.бр. 15302 од 07.10.2020.  на следећи начин:

I	Мења се Део III Конкурсне документације – Образац III-1.2 Листа захтева са техничким спецификацијама за партију 3 – Дигитална техничка вага,   који је гласио:

„ПАРТИЈА 3:   Дигитална техничка вага

-Капацитет мерења:  до 2000g

-Подеок:  0,01g

-Поновљивост: 0,01g

-Линеарност  ±0,02 g

-Екран: LCD/LED дисплеј

-Тара опција, функција нулирања

-Димензије површине за мерење (нерђајући челик):  пречник таса од 150 mm до 195 mm

-Калибрација интерна (аутоматска)

-Струјни адаптер за напајање

Напомена:

-Обавезно достављање оригиналног приручника за употребу приликом испоруке уређаја као и превод на српском језику

-Уређај мора бити нов, фабрички запакован

-Понуђач мора да обезбеди инсталацију апарата,  обуку запослених  и  изда  писмени извештај o спроведеној обуци.

-Уређај мора бити еталониран од стране акредитоване лабораторије по ISO 17025.

-Гаранција уређаја мора бити обезбеђена у року од најмање 12 месеци од датума потписивања записника о примопредаји.

-Понуђач је у обавези да у гарантном року обезбеди бесплатан сервис од стране овлашћеног сервисера као и резервне делове без накнаде.

-Понуђач је у обавези да у вангарантном року,  од минимум 5 (пет) година,  обезбеди резервне делове.“

Део III Конкурсне документације – Образац III-1.2 Листа захтева са техничким спецификацијама за партију 3 – Дигитална техничка вага,  сада гласи:

„ПАРТИЈА 3:   Дигитална техничка вага

-Капацитет мерења:  до 2100g

-Подеок:  0,01g

-Поновљивост: 0,01g

-Линеарност  ±0,02 g

-Екран: LCD/LED дисплеј

-Тара опција, функција нулирања

-Димензије површине за мерење (нерђајући челик):  пречник таса од 150 mm до 195 mm

-Калибрација интерна (аутоматска)

-Струјни адаптер за напајање

Напомена:

-Обавезно достављање оригиналног приручника за употребу приликом испоруке уређаја као и превод на српском језику

-Уређај мора бити нов, фабрички запакован

-Понуђач мора да обезбеди инсталацију апарата,  обуку запослених  и  изда  писмени извештај o спроведеној обуци.

-Уређај мора бити еталониран од стране акредитоване лабораторије по ISO 17025.

-Уређај мора бити оверен од стране овлашћеног тела.

-Гаранција уређаја мора бити обезбеђена у року од најмање 12 месеци од датума потписивања записника о примопредаји.

-Понуђач је у обавези да у гарантном року обезбеди бесплатан сервис од стране овлашћеног сервисера као и резервне делове без накнаде.

-Понуђач је у обавези да у вангарантном року,  од минимум 5 (пет) година,  обезбеди резервне делове.“

У свему осталом Конкурсна документација остаје непромењена.

ЈКП ,,Водовод и канализација,, Крагујевац

Комисиja за јавну набавку