Tel:.034/332-240; Cen: 034/335-745; Faks: 034/335-746;.e-mail:jkpvik@gmail.com TR:Banka Intesa br.160-7109-89;.PIB:101039041

Број: 15480

Датум:09.10.2020.

Предмет:	Измена 4 конкурсне документације

Веза:	Конкурсна документација за јавну набавку бр. ВВ 02/2020: Машине за производњу и коришћење механичке енергије и делови за ремонт (пумпе, дуваљке, агрегати), партије:

2.Набавка центрифугалне муљне пумпе (муљна пумпа  Цветојевац) од 30 кW

3.Набавка вијачне (завојне) пумпе за убацивање угушћеног муља на ЦППОВ"Цветојевац"

6.Дeлови за ремонт мостова и одговарајуће опреме примарног таложника и финалних таложника на ЦППОВ"Цветојевац"

20. Лежајеви свих врста

24. Набавка центрифугалне муљне пумпе

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), наручилац ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац врши измену конкурсне документације за јавну набавку бр. ВВ ВВ 02/2020: Машине за производњу и коришћење механичке енергије и делови за ремонт (пумпе, дуваљке, агрегати), зав.бр. 13856 од 14.09.2020.  на следећи начин:

IV	 Мења се Део III Конкурсне документације, Образац III-1.2 Техничке спецификације, за партију 2 – Набавка центрифугалне муљне пумпе на СПОВ"Цветојевац",  који је гласио:

„ Партија 2: Набавка центрифугалне муљне пумпе на С.П.О.В.  “Цветојевац”

Партија 2: Набавка центрифугалне муљне пумпе на С.П.О.В.  “Цветојевац”

Набавка, уградња и пуштање у рад центрифугалне муљне пумпe

Карактеристике:

Проток:  Q= 330 l/s ;

Висина дизања: Н=3.2 m;

Рмаx=22kW

Пречник изланог отвора: ДН300/ПН10

Пречник улазног отвора: ДН300/ПН10

Минимални ниво у црпилишту 60cm

Номинална брзина: испод 980 о/min

Номинална снага, напајање, струја: 22kN, 400V, 45А

Потребно је да пумпа има облогу за хлађење (унутрашњи системом хлађења)

Тип инсталације: Преносив са постољем

Посебно заптивање одељка за електрично повезивање у горњем делу пумпе.

Осовина од прохрома.

Заштита мотора:

Три термална контакта за преоптерећење, за сваку фазу по један

Сензор за продор влаге у делу пумпе за електрично повезивање (горњи део пумпе)

Сензор за продор влаге у мотору (доњи део пумпе)

Сензор за продор влаге у уљној комори.

Вођење пумпе: преко нивоа

Ултразвучна сонда

Опсег мерења: 0..3m

Угао распростирања UZ таласа 2o

са потребним држачима од нерђајућег челика,

напајање: 10-30ВDC,

излазни сигнал 4-20mА

Дужина кабла 15m

Носач сонде од прохрома.

Цев ДН80mm за умирење нивоа од прохрома.

Пловна крушка за отпадне воде - 2 ком.

Дужина кабла: 15m

Управљачки разводни орман за пумпу снаге до 30kW,

Испорука и монтажа  самостојећег челичног ормана за GRO.

Електроормар се испоручује и пушта у рад са уграђеним фреквентним регулатором са PID регулацијом.

Неопходно је да понуђени електроорман има следеће карактеристике:

- димензије довољне за: уградњу фреквентног регулатора и друге опреме и за повезивање

сигналних каблова,

- могућност повезивања са надзорним SCADA системом

- пратећу опрему неопходну за безбедан и правилан рад пумпе,

- правилно означавање (ознаке за натписне плочице, за ознаку опреме, везни и монтажни материјал редне стезаљке, ознаке крајева жице,…)са пратећом документацијом.

Електроормар мора имати минимално IP66 класу заштите и не сме бити мањи од: V=800мм, Š=600мм, D=400мм.

Фреквентни регулатор броја обртаја мотора пумпе

3. Фреквентни регулатор са PID регулацијом 30kW -61 A

Следећих карактеристика:

Макс. Температура околине. до 50°C - Без спољног хлађења

Летећи старт - смањено механичко хабање опреме

FIRE OVERRIDE мод

Термисторски улаз за спречавање прегревања мотора

Уграђени EMC филтер - Задовољава класе заштите Ц1, Ц2 или Ц3

Интегрисани DC пригушивач - Мали струјни каблови. Испуњава ЕН 61000-3-12

Излазни напон 0-100% напајања

Ramp times 1-3600 sec

Отворена / затворена петља 0-400 Hz

Дигитални улази

Програмибилни дигитални улази: 4

Логика: PNP или NPN

Ниво напона: 0-24 V DC

Аналогни улази

Аналог инпут: 2

Модови: напон или струја

Ниво напона: 0 V до +10 V (скалабилно)

Тренутни ниво: 0/4 до 20 mА (скалабилно)

Релејни излази

Програмабилни релејни излази: 2 (240 VAC, 2 А и 400 VAC, 2 А)

Комуникациони протоколи

Модбус  RTU

Монтажу пумпе и потисног цевовода извршиће инвеститор по препоруци понуђача.

Монтажу и пуштање у рад ниво прекидача у тачки и мерача континуалног нивоа са носачем исте извршиће понуђач.

Уградњу електро ормара и каблирање напојних и сигналних  каблова извршиће понуђач.                                                                                                                                     Повезивање и пуштање у рад електро ормара са параметрисањем фреквентног регулатора извршиће понуђач. „

Део III Конкурсне документације, Образац III-1.2 Техничке спецификације, за партију 2 – Набавка центрифугалне муљне пумпе на СПОВ"Цветојевац",  сада гласи:

„Партија 2: Набавка центрифугалне муљне пумпе на С.П.О.В.  “Цветојевац”

Набавка, уградња и пуштање у рад центрифугалне муљне пумпe

Карактеристике:

Проток:  Q= 330 l/s ;

Висина дизања: Н=3.2 m;

Рмаx=22kW

Пречник изланог отвора: ДН300/ПН10

Пречник улазног отвора: ДН300/ПН10

Минимални ниво у црпилишту 60cm

Номинална брзина: испод 980 о/min

Номинална снага, напајање, струја: 22kN, 400V, 45А

Потребно је да пумпа има облогу за хлађење (унутрашњи системом хлађења)

Тип инсталације: Преносив са постољем

Посебно заптивање одељка за електрично повезивање у горњем делу пумпе.

Осовина од прохрома.

Заштита мотора:

Три термална контакта за преоптерећење, за сваку фазу по један

Сензор за продор влаге у делу пумпе за електрично повезивање (горњи део пумпе)

Сензор за продор влаге у мотору (доњи део пумпе)

Сензор за продор влаге у уљној комори.

Вођење пумпе: преко нивоа

Ултразвучна сонда

Опсег мерења: 0..3m

Угао распростирања UZ таласа 2o

са потребним држачима од нерђајућег челика,

напајање: 10-30ВDC,

излазни сигнал 4-20mА

Дужина кабла 15m

Носач сонде од прохрома.

Цев ДН80mm за умирење нивоа од прохрома.

Пловна крушка за отпадне воде - 2 ком.

Дужина кабла: 15m

Управљачки разводни орман за пумпу снаге до 30kW,

Испорука и монтажа  самостојећег челичног ормана за GRO.

Командни ормар је за унутрашњу уградњу, постављен у објекту Црпна станица

рециркулације муља, са заштитом ИП66.

Електроормар се испоручује и пушта у рад са уграђеним фреквентним регулатором са PID регулацијом.

Неопходно је да понуђени електроорман има следеће карактеристике:

- димензије довољне за: уградњу фреквентног регулатора и друге опреме и за повезивање

сигналних каблова,

- могућност повезивања са надзорним SCADA системом

- пратећу опрему неопходну за безбедан и правилан рад пумпе,

- правилно означавање (ознаке за натписне плочице, за ознаку опреме, везни и монтажни материјал редне стезаљке, ознаке крајева жице,…)са пратећом документацијом.

Електроормар мора имати минимално IP66 класу заштите и не сме бити мањи од: V=800мм, Š=600мм, D=400мм.

Фреквентни регулатор броја обртаја мотора пумпе

3. Фреквентни регулатор са PID регулацијом 30kW -61 A

Следећих карактеристика:

Макс. Температура околине. до 50°C - Без спољног хлађења

Летећи старт - смањено механичко хабање опреме

FIRE OVERRIDE мод

Термисторски улаз за спречавање прегревања мотора

Уграђени EMC филтер - Задовољава класе заштите Ц1, Ц2 или Ц3

Интегрисани DC пригушивач - Мали струјни каблови. Испуњава ЕН 61000-3-12

Излазни напон 0-100% напајања

Ramp times 1-3600 sec

Отворена / затворена петља 0-400 Hz

Дигитални улази

Програмибилни дигитални улази: 4

Логика: PNP или NPN

Ниво напона: 0-24 V DC

Аналогни улази

Аналог инпут: 2

Модови: напон или струја

Ниво напона: 0 V до +10 V (скалабилно)

Тренутни ниво: 0/4 до 20 mА (скалабилно)

Релејни излази

Програмабилни релејни излази: 2 (240 VAC, 2 А и 400 VAC, 2 А)

Комуникациони протоколи

Модбус  RTU

Монтажу пумпе и потисног цевовода извршиће инвеститор по препоруци понуђача.

Монтажу и пуштање у рад ниво прекидача у тачки и мерача континуалног нивоа са носачем исте извршиће понуђач.

Уградњу електро ормара и каблирање напојних и сигналних  каблова извршиће понуђач.                                                                                                                                     Повезивање и пуштање у рад електро ормара са параметрисањем фреквентног регулатора извршиће понуђач.   „

У свему осталом Конкурсна документација остаје непромењена.

ЈКП ,,Водовод и канализација,, Крагујевац

Комисиja за јавну набавку